## Slide 1: Thermodynamisches Modell
Theresa Kunz
30.06.2022

## Slide 2: Zielsetzung
Berechnung der Gleichgewichtszusammensetzung eines beliebigen Reaktionssystems
  Stöchiometrische Methode
    über Gleichgewichtskonstanten und Materialbilanzen
    Nachteil: alle Reaktionen müssen bekannt sein
    Problematik mit Feststoffen oder Flüssigkeiten (z.B. C)
  Nicht-stöchiometrische Methode
    Minimierung der freien Enthalpie des Systems
    Reaktionen müssen nicht bekannt sein, sondern nur die Komponenten
    nicht gasförmige Stoffe können berücksichtigt werden
    Insbesondere geeignet für beliebig komplexe Systeme
Massa, Fiorella; Coppola, Antonio; Scala, Fabrizio (2020): A thermodynamic study of sorption-enhanced CO2 methanation at low pressure. In: Journal of CO2 Utilization 35, S. 176–184. DOI: 10.1016/j.jcou.2019.09.014.
Gao, Jiajian; Wang, Yingli; Ping, Yuan; Hu, Dacheng; Xu, Guangwen; Gu, Fangna; Su, Fabing (2012): A thermodynamic analysis of methanation reactions of carbon oxides for the production of synthetic natural gas. In: RSC Adv. 2 (6), S. 2358. DOI: 10.1039/c2ra00632d.

## Slide 3: Minimierung der freien Enthalpie – Gibbs free energy minimization
Hintergrund: im chemischen Gleichgewicht ist die freie Enthalpie des Systems Gt minimal
Chemisches Potential:
  , diese Werte sind tabelliert (NIST-JANAF)
  Reinstoffe:
  Feststoffe:
Zielfunktion: (i: alle Komponenten, m: gasförmige Komponenten)
Massa, Fiorella; Coppola, Antonio; Scala, Fabrizio (2020): A thermodynamic study of sorption-enhanced CO2 methanation at low pressure. In: Journal of CO2 Utilization 35, S. 176–184. DOI: 10.1016/j.jcou.2019.09.014.
Gao, Jiajian; Wang, Yingli; Ping, Yuan; Hu, Dacheng; Xu, Guangwen; Gu, Fangna; Su, Fabing (2012): A thermodynamic analysis of methanation reactions of carbon oxides for the production of synthetic natural gas. In: RSC Adv. 2 (6), S. 2358. DOI: 10.1039/c2ra00632d.
Green, Don W.; Perry, Robert H. (2003): Perry's chemical engineers' handbook. 7th ed., internat. ed., [Nachdr.]. New York: McGraw-Hill.
Druckkorrektur
Mischung
reales Gas
Fugazitätskoeffizient

## Slide 4: Implementierung
Python 3.9
Funktionen:
  Bestimmung der freien Standardbildungsenthalpie aller Komponenten @ T
    Polynomischer Fit an tabellierte Werte zur Interpolation (0 – 6000 K)
  Bestimmung der Fugazitätskoeffizienten aller gasförmigen Komponenten @ T, p, x
    Soave-Redlich-Kwong-Zustandsgleichung
    bei Berechnung für ideales Gas:
  Bestimmung der freien Enthalpie des Systems
Solver: scipy.optimize.minimize
Eingabe: T, p, xi,0, type (ideales oder reales Gas)
Ergebnis: Stoffmengen aller Komponenten

## Slide 5: Solvereinstellungen
Methode: SLSQP (Sequential Least Squares Programming, bounds und constraints möglich)
  bounds:
    0
    maximal mögliche Stoffmenge jeder Komponente
  constraints: Elementenbilanz muss erfüllt sein
  maximal 1000 Iterationen
  Toleranz: 10-12
  Startwerte:
    ni = 1 mol
    Falls keine erfolgreiche Lösung, Stoffmengenanteile der letzten Simulation als Startwerte
  Fehlermeldungen bei

## Slide 6: Beispiel Methanisierung
gasförmige Komponenten: CO2, H2, CH4, H2O, CO, He, Ar
feste Komponente: C(s)
reales Gas
benötigte Stoffdaten:
  : NIST-JANAF-Tabellen
  : NIST Chemistry Webbook
  : NIST Chemistry Webbook
  : Perry‘s
  : schwer zu finden, daher zunächst
https://janaf.nist.gov/
https://webbook.nist.gov/chemistry/
Green, Don W.; Perry, Robert H. (2003): Perry's chemical engineers' handbook. 7th ed., internat. ed., [Nachdr.]. New York: McGraw-Hill.
nur bei realem Gas

## Slide 7: Validierung – CO-Methanisierung
Gao, Jiajian; Wang, Yingli; Ping, Yuan; Hu, Dacheng; Xu, Guangwen; Gu, Fangna; Su, Fabing (2012): A thermodynamic analysis of methanation reactions of carbon oxides for the production of synthetic natural gas. In: RSC Adv. 2 (6), S. 2358. DOI: 10.1039/c2ra00632d.

## Slide 8: Validierung – CO2-Methanisierung
Gao, Jiajian; Wang, Yingli; Ping, Yuan; Hu, Dacheng; Xu, Guangwen; Gu, Fangna; Su, Fabing (2012): A thermodynamic analysis of methanation reactions of carbon oxides for the production of synthetic natural gas. In: RSC Adv. 2 (6), S. 2358. DOI: 10.1039/c2ra00632d.

## Slide 9: Berechnung der Fugazitätskoeffizienten über SRK
Zustandsgleichung (Soave-Redlich-Kwong):
Fugazitätskoeffizient:
  , mit , ,
  , mit
  benötigte Stoffdaten: kritische Temperatur Tc,i, kritischer Druck pc,i, azentrischer Faktor , binäre Interaktionskoeffizienten ki,j
nicht gasförmige Komponenten: der Kompatibilität wegen, wird aber nicht benutzt
Soave, Giorgio (1972): Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state. In: Chemical Engineering Science 27 (6), S. 1197–1203. DOI: 10.1016/0009-2509(72)80096-4.

## Slide 10: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit 
30.06.2022
Theresa Kunz